Фирма «Интеграл»

«Отходы котельных»

Программа расчета количества образования отходов от теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных

Версия 1.х

Руководство пользователя

Санкт-Петербург

2004 год

Фирма «Интеграл»

«Отходы котельных»

Программа расчета количества образования отходов от теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных

Версия 1.х

Руководство пользователя

Санкт-Петербург

2004 год

В настоящем руководстве пользователя отражены основные моменты эксплуатации программы «Отходы котельных» версии 1.х. Руководство предназначено для пользователей начинающих освоение данной программы.

Составители: И.Ю. Сверчков, Е.С. Рябов.

( ( Фирма «Интеграл»

По вопросам работы с программным обеспечением обращайтесь в Фирму «Интеграл».

Адрес: 191036, Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, 15 Б

Тел/факс: 140-11-00 (многоканальный)

E-mail: eco@integral.ru

http://www.integral.ru

Содержание

Термины и определения	4

1.	Основные положения	5

2.	Процедура установки программы.	5

3.	Функциональные клавиши	6

4.	Справочники	6

4.1.	Справочник оборудования	6

4.2.	Справочник отходов	7

4.3.	Справочник методов промывки	8

5.	Работа с программой	9

5.1.	Форма проекта	13

5.2.	Список отходов	14

5.3.	Расчет отходов	15

5.3.1.	Бой стекла	16

5.3.2.	Грунт, содержащий нефтепродукты	16

5.3.3.	Жестяные банки из-под краски	17

5.3.4.	Зола ТЭЦ каменноугольная	17

5.3.5.	Зола ТЭЦ от сжигания мазута	18

5.3.6.	Лом цветных металлов	19

5.3.7.	Лом черных металлов	20

5.3.8.	Нефтеотходы с органическими растворителями	20

5.3.9.	Окалина	21

5.3.10.	Отработанное индустриальное масло	21

5.3.11.	Отработанное компрессорное масло	22

5.3.12.	Отработанное трансформаторное масло	23

5.3.13.	Отработанные растворители	23

5.3.14.	Отработанные щелочные растворы	24

5.3.15.	Отходы катионитовой смолы	25

5.3.16.	Отходы обмуровки	26

5.3.17.	Отходы турбинного масла	26

5.3.18.	Паронит	29

5.3.19.	Полиизобутилен	29

5.3.20.	Промасленная ветошь	29

5.3.21.	Стружка черных металлов	30

5.3.22.	Шлак каменноугольный	30

5.3.23.	Шлам гидроксидов цветных металлов	30

5.3.24.	Шлам нейтрализации	31

5.3.25.	Шлам от зачистки оборудования	33

5.3.26.	Шлам от очистки котлов на ТЭЦ (мазутная зола)	34

5.3.27.	Шлам регенерации масла	34

6.	Расчет отходов и формирование отчета	35

7.	Совместная работа с программой «Отходы»	36

8.	Регистрация методики в программе «Отходы»	36

9.	Список использованной литературы	37

Программное обеспечение природоохранной деятельности	40

# Термины и определения

отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами;

обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду;

использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обезвреживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду;

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое);

трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств;

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

паспорт опасных отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

активное окно – форма в программе, в которой пользователь производит изменения на данном этапе работы.

# Основные положения

Программа «Отходы котельных» 1.х предназначена для расчета количества отходов, образующихся на теплоэлектростанций, теплоцентралей, промышленных и отопительных котельных.

Программа «Отходы котельных» 1.х реализует «Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоцентралей, промышленных и отопительных котельных», СПб ГТУ РП, Санкт-Петербург, 2001 г.

Программа «Отходы котельных» 1.х позволяет работать как в автономном режиме, так и совместно с программой «Отходы» 3.0х.

# Процедура установки программы.

При поставке дистрибутива на CD-ROM вставьте компакт-диск в дисковод и выберите нужную программу из появившегося меню. Обращаем Ваше внимание на то, что номер напротив названия программы должен соответствовать номеру электронного ключа, установленному в порт компьютера.

При поставке дистрибутива на дискетах вставьте первую дискету в дисковод и  запустите программу install.exe.

Затем надо указать каталог для установки программы и нажать кнопку «Установить». Далее программа установки потребует от Вас выбрать вариант установки. Если Вы впервые устанавливаете программу на свой компьютер, то Вам следует выбрать вариант «Полная установка (установка всех файлов)». Если же Вы обновляете версию программы и не хотите терять уже имеющиеся у Вас данные, Вам следует выбрать вариант «Быстрая установка» (установка только основных файлов).

Запустить программу можно будет, нажав кнопку «Пуск» («Start») - «Integral» - Отходы котельных. Программа защищена от нелицензионного копирования ключом Guardant Stealth, который подключается к параллельному порту или USB порту компьютера. Без ключа установка и запуск программы невозможен. Для работы ключа в среде Windows необходим драйвер.

Требования к конфигурации компьютера.

Операционная система Windows 95 или старше. 15 Mb на жестком диске, процессор Pentium или старше. Объем оперативной памяти зависит от операционной системы:

| Операционная система | Минимальная оперативная память | Рекомендуемая оперативная память |
| --- | --- | --- |
| Windows 98 SE | 32 | 64 или больше |
| Windows ME | 32 | 64 или больше |
| Windows NT,XP и 2000 | 64 | 128 или больше |

Если на вашем компьютере уже была установлена программа «Отходы» версии 3.хх или выше, то установка пройдет автоматически. Если нет, то вам надо будет указать имя каталога для размещения программы.

Примечание: если одновременно приобретены программы «Отходы» и «Отходы котельных», то первой необходимо установить программу «Отходы».

# Функциональные клавиши

Во всех окнах программы поддерживаются следующие комбинации клавиш:

<Enter> - подтвердить занесение изменений в активном для редактирования поле.

<Esc> - закрыть активное окно.

<Alt-F4> - завершить работу программы.

<Tab> - перейти к следующему полю редактирования или управляющей клавиши.

<F1> - справочные данные.

# Справочники

# Справочник оборудования

На предприятии может быть несколько видов оборудования, использующих турбинное масло. Каждый вид оборудования может содержать несколько типов оборудования. Справочник можно условно поделить на две части: «дерево» оборудования и элементы управления для ввода данных оборудования:

«Дерево» оборудования

«Дерево» оборудования - это особый элемент управления. Оно содержит список видов оборудования и список типов оборудования. Если рядом с названием вида оборудования стоит значок «+», то вид оборудования содержит типы оборудования. Список типов оборудования, относящихся к данному виду, можно просмотреть, нажав на значок «+» или дважды щёлкнув мышью на виде оборудования. Если рядом с названием вида оборудования стоит значок «-», то список типов оборудования уже открыт для просмотра. Если рядом с названием вида нет ни значка «-», ни значка «+», то нет типов оборудования, относящихся к данному виду.

Кнопки, расположенные под деревом, служат для удаления и добавления видов и типов оборудования. Не пытайтесь редактировать названия видов и типов оборудования непосредственно на «дереве». Для этого предусмотрены два окна редактирования в правой верхней части формы.

Элементы управления для ввода данных оборудования

Для каждого типа оборудования с помощью элементов управления должны быть введены данные. Если тип оборудования является турбиной, то поставьте напротив этого утверждения галочку. Также предстоит ввести норму расхода масла на долив оборудования, количество масла залитого в единицу оборудования и норму сбора отработанного масла или сливаемого во время ремонта в соответствующих окнах редактирования. Единицы измерения этих величин - тонны в год.

При заполнении справочника, были введены следующие условные обозначения:

* - питательные электронасосы, поставляемые без гидромуфты.

** - питательные электронасосы, ранее выпускаемые с гидромуфтой, но работающие с промежуточным валом.

Конд. насосы - конденсатные насосы.

Насосы тех. воды - насосы технической воды.

Вент. - вентилятор.

св. - свыше.

# Справочник отходов

Справочник отходов предназначен для редактирования названий и кодов отходов. Экранная форма справочника содержит таблицу с тремя колонками. Первая колонка (Код) должна содержать код отхода, вторая (Название) название отхода, третья (Расчет) содержит «галочку», поставив/убрав которую можно включить отход в список отходов, подлежащих расчёту, по умолчанию. Редактирование происходит непосредственно в таблице. Добавлять или удалять отходы невозможно.

# Справочник методов промывки

Экранная форма предназначена для просмотра и редактирования справочника методов промывки. На ней предоставлены следующие элементы управления:

Таблица состава примесей в сточных водах химических промывок. В ней представлены состав примесей в зависимости от метода промывки. Введите в соответствующие колонки таблицы значения примесей.

Кнопка «Рассчитать Са(ОН)2» предназначена для расчёта концентрации примесей щелочного реагента. Если Вы нажмёте эту кнопку, то появится новая экранная форма. На ней с помощью переключателя укажите, какой щелочной реагент используется. Следует также, ввести количество щелочного реагента в соответствующее окно редактирования. Затем нажмите кнопку «Рассчитать». Форма исчезнет, а в соответствующей строке таблицы будет занесено рассчитанное значение концентрации примесей щелочного реагента.

Кнопка «Добавить» предназначена для добавления нового метода промывки.

Кнопка «Удалить» предназначена для удаления метода промывки. Перед удалением программа запросит подтверждение Ваших действий. Нажмите кнопку «Yes» в появившемся диалоговом окне с вопросом: «Удалить метод промывки?» и запись будет удалена.

Форма для расчета концентрации примесей щелочного реагента выглядит следующим образом:

# Работа с программой

При работе с окнами в программе предусмотрены «стандартные» возможности Windows:  (Maximize),  свернуть (Minimize),  закрыть (Close).

Копировать выделенный текст в программе можно с помощью комбинации клавиш «Ctrl-C».

Вставить скопированные текст можно с помощью комбинации клавиш «Ctrl-V».

Автономный вызов программы.

При автономном вызове программы базовый экран можно разделить на две части: таблица отходов и элементы управления для ввода исходных данных. Главная форма располагает панелью управления и меню.

Таблица отходов.

Имеет три столбца. В первом столбце - коды отходов. Во втором столбце - названия отходов. Третий столбец содержит результат расчёта по отходу. При перемещении по строкам таблицы меняются элементы управления, с помощью которых вводятся исходные данные, необходимые для расчёта активного отхода.

Перечень рассчитываемых отходов в проекте устанавливается в справочнике отходов по умолчанию.

Не пытайтесь редактировать название и коды отходов в таблице. Для их редактирования существует справочник отходов. Список отходов можно дополнить или сделать меньше. Для этого нужно вызвать форму списка отходов, подлежащих расчёту. Это можно сделать, нажав на соответствующую кнопку, находящуюся под списком отходов.

Основное окно для работы программы «Отходы котельных» 1.х выглядит следующим образом:

В основном окне доступны следующие команды:

- Помощь ;

- Расчет отходов ;

- Отчет по отходам ;

- Рассчитать текущий отход ;

- Отчет по текущему отходу ;

- Зарегистрировать методику .

и пункты меню:

- Проекты;

- Справочники

  - Справочник оборудования;

  - Справочник отходов;

  - Справочник методов промывки;

- Округление;

- Помощь;

  - Справка;

  - О программе;

- Выход.

Команды и пункты меню расположены в верхней части активной формы программы.

Элементы управления для ввода исходных данных.

В правом верхнем углу главной формы Вы можете видеть название активного отхода. Под ним расположены элементы управления, с помощью которых Вы должны ввести исходные данные, необходимые для расчёта. Подробнее об элементах управления для ввода исходных данных изложено в разделе «Ввод исходных данных».

Панель управления.

Панель управления включает в себя следующие кнопки:

Кнопка помощи . Нажатием этой кнопки Вы можете вызвать помощь по программе «Отходы котельных» (версия 1.0).

Кнопка расчёта по отходам , которые подлежат расчёту. С нажатием этой кнопки произойдёт расчет всех отходов, которые присутствуют в таблице отходов. В третьей колонке таблицы Вам будут предложены результаты расчёта. Если по какому-либо отходу был полечен отрицательный результат, появится окно ошибки, в котором будет указано название отхода, у которого получился отрицательный результат.

Кнопка отчёта по отходам . Нажав эту кнопку, программа произведёт расчёт всех, отходов, которые присутствуют в таблице отходов. Если перерасчёт был произведён удачно, то Вам сразу будет предложен отчёт в текстовом редакторе.

Кнопка расчёта по текущему отходу . Если Вы нажмёте на эту кнопку, то произойдёт расчёт только текущего (активного) отхода. Если по отходу был полечен отрицательный результат, появится окно ошибки.

Кнопка отчёта по текущему отходу . Если Вы нажмёте на эту кнопку, то Вам будет представлен отчёт только по активному отходу.

Меню.

Меню состоит из следующих пунктов:

Проекты. Если программа запущена автономно, первым пунктом меню будет команда «Проекты». Если выбрать этот пункт меню, запустится форма проектов (Раздел 6).

Справочники. Это меню служит для запуска справочников. Выберите соответствующий пункт меню, и на экране появится необходимый справочник (Раздел 4).

Округление. С помощью этого пункта меню можно задать количество знаков после запятой, которой будет отображаться в отчете программы:

Помощь. Если выбрать команду «Помощь» из этого меню, то запустится справочная система по работе с программой. Если выбрать команду «О программе…», то Вам будет представлена форма, содержащая информацию о программе, почтовый адрес ООО «Фирма «Интеграл», адрес электронной почты и интернет, название организации на которую зарегистрирована программа и номер ее релиза.

Выход. Данная команда предназначена для выхода из программы. Перед выходом программа предложит Вам окно с вопросом: «Завершить работу программы?». Если нажать кнопку «Yes» - программа будет закрыта.

# Форма проекта

При выборе пункта меню «Проекты» появится форма списка проектов, следующего вида:

Форма проектов предназначена для редактирования названий проектов.

Программа может работать в трёх режимах:

- В автономном режиме.

- из программы «Отходы» для расчёта операции.

- из программы «Отходы» для расчёта отдельного отхода.

В первом случае основное меню программы содержит команду «Проекты». Форма «Список проектов» содержит список всех проектов, которые были рассчитаны с помощью методики. Этот список выполнен в виде таблицы. Первая графа таблицы - идентификатор проекта (порядковый номер). Вторая графа таблицы - номер проекта (если проект не автономный) или слово «автономный». Третья графа - название проекта. Вы можете редактировать только третью колонку таблицы. Вы можете переключаться между присутствующими проектами.

Под таблицей находятся ряд кнопок:

- Выбрать  - кнопка выбора проекта. Если Вы хотите сменить проект, установите указатель и выберите эту команду.

- Добавить  - кнопка добавления нового проекта. Если Вы нажмёте на эту кнопку, то в списке появится новый проект. Вы можете добавить только автономный проект.

- Удалить  - удаление текущего проекта. Нажмите на неё, если желаете удалить проект.

Если Вы сменили проект (с помощью первой кнопки), соответственно изменится и базовая форма. Данные, которые будет содержать базовая форма, будут относиться к новому проекту.

При вызове программы из программы Отходы 3.0 эта функция недоступна.

# Список отходов

Форма для настройки перечня отходов запускается из основного меню программы с помощью клавиши «Список отходов» в нижней части экрана.

Форма списка отходов, подлежащих расчёту, предназначена для добавления/удаления отходов, подлежащих расчёту, и имеет следующий вид:

Форма содержит следующие элементы управления:

1. «Список отходов, подлежащих расчёту». Он содержит перечень отходов, по которым будет производиться расчёт. Список представляет собой таблицу, графами которой являются коды и названия отходов.

2. «Список всех отходов» берётся из справочника отходов. Он представляет собой таблицу, аналогичную таблице отходов, подлежащих расчёту. Таблица находится в правой части формы. Строки таблицы берутся из справочника отходов.

3. Ниже на форме представлены две кнопки. Они предназначены для добавления/удаления отходов из первой таблицы:

- Занести, . Для добавления отхода из таблицы «Список всех отходов» в «Список отходов, подлежащих расчёту» для расчета количества образования отходов в проекте.

- Удалить, . Для удаления отхода из таблицы «Список отходов, подлежащих расчёту», если расчет по этому отходу проводить не требуется.

По умолчанию в таблицу «отходов, подлежащих расчёту» попадают только те отходы, которые отмечены галочками в справочнике отходов.

Не пытайтесь редактировать названия и коды отходов прямо в таблицах. Для этого существует справочник отходов.

# Расчет отходов

В форме проекта для расчета отхода необходимо установить указатель мыши на название отхода в левой части активной формы, после чего в правой части экрана появится дополнительная информация, необходимая для расчета.

Методика «Отходы котельных» (версия 1.х) предоставляет возможность расчёта следующих отходов:

- Отходы турбинного масла

- Отработанное компрессорное масло

- Отработанное трансформаторное масло

- Отработанное индустриальное масло

- Нефтеотходы с органическими растворителями

- Шлам от очистки котлов на ТЭЦ (мазутная зола)

- Зола ТЭЦ от сжигания мазута

- Шлак каменноугольный

- Зола ТЭЦ каменноугольная

- Отработанные растворители

- Полиизобутилен (отходы при использовании герметика)

- Отходы обмуровки

- Шлам нейтрализации

- Шлам от зачистки оборудования

- Отходы катионитовой смолы

- Грунт, содержащий нефтепродукты

- Отходы чёрных металлов

- Отходы цветных металлов

- Шлам гидроксидов цветных металлов

- Окалина

- Промасленная ветошь

- Шлам регенерации масла

- Отработанные щелочные растворы

- Жестяные банки из-под краски

- Паронит

- Бой стекла

После занесения исходных данных, нажмите:

- для расчета кнопки «Расчет отходов»  или «Рассчитать текущий отход» ;

- для формирования отчета «Отчет по отходам»  или «Рассчитать текущий отход» .

Рассмотрим варианты расчета количества отходов производства и потребления, которые может рассчитать программа.

# Бой стекла

Для расчёта количества образования боя стекла необходимо ввести следующие данные:

- Общее количество поступающего стекла, м2;

- Толщину стекла, м;

- Плотность стекла, т/м3;

- Удельный норматив образования боя стекла.

С помощью управляющих клавиш «Добавить»/«Удалить» требуется занести в форму необходимую для расчета информацию.

# Грунт, содержащий нефтепродукты

Для расчета количества образования замазученного грунта необходимо занести:

- Удельное количество замазученного грунта;

- Годовой расход мазута.

Количество образования отхода принимается по факту и ориентировочно может быть рассчитано исходя из опытных данных, согласно которым удельное количество замазученного грунта составляет (0.7 – 1.0) · 10-4 т/т мазута.

# Жестяные банки из-под краски

Для расчёта количества образования жестяных банок из-под краски необходимо ввести следующие данные:

- Вид тары;

- Количество используемой тары;

- Масса краски в используемой таре, т;

- Содержание остатков краски, в долях от массы краски (в среднем 0.01 - 0.05).;

# Зола ТЭЦ каменноугольная

Для расчёта количества образования золы ТЭЦ каменноугольной необходимо ввести следующие данные:

- Годовой расход топлива, т/год;

- Зольность топлива, %;

- Теплотворная способность топлива, кДж/кг;

- Потери, связанные с механическим недожогом, %;

- Доля золы, уносимой из топки с газами, в долях;

- Коэффициент эффективности улавливания золы в электрофильтрах, в долях.

Зола, уносимая потоком газов, улавливается в электрофильтрах со средней эффективностью (эффективность - по данным проекта нормативов ПДВ).

# Зола ТЭЦ от сжигания мазута

Количество мазутной золы, отлагающейся на поверхностях нагрева котлов ТГМ при сжигании мазута, периодически вымываемой водой, определяется по следующим исходным данным:

- Годовой расход топлива, т/год;

- Теплотворная способность топлива, кДж/кг;

- Потери, связанные с механическим недожогом, %;

- Содержание пентаоксида ванадия в мазуте, г/т;

- Коэффициент оседания пентаоксида ванадия на поверхности нагрева, в долях.

# Лом цветных металлов

Норма образования лома при ремонте автотранспорта рассчитывается аналогично нормам образования лома черных металлов. Норма образования стружки цветных металлов определяется по фактическому расходу металла на обработку (М, т/год) и нормативному коэффициенту образования стружки от массы металла

Масса цветного металла в кабеле может быть определена c учетом марки кабеля, его химического состава и рассчитана исходя из массы 1 км кабеля

# Лом черных металлов

Количество образования лома от ремонта основного и вспомогательного оборудования принимается по факту сдачи.

Количество образования лома при ремонте автотранспорта рассчитывается исходя из следующих исходных данных:

- Количество автотранспорта (по типам);

- Нормативный коэффициент образования лома (для легкового транспорта, для грузового транспорта, для строительного транспорта);

- Масса металла на единицу автотранспорта (для легкового транспорта, для грузового транспорта, для строительного транспорта), т.

# Нефтеотходы с органическими растворителями

Количество нефтеотходов с органическими растворителями определяется по следующим исходным данным:

- Число анализов в год;

- Объем масла на один анализ, л;

- Плотность масла, кг/л;

- Название растворителя;

- Объем растворителя на один анализ, л;

- Плотность растворителя.

# Окалина

Норма образования окалины, снимаемой с фильтров очистки природного газа, составляет 0.00002 кг/т природного газа. Норма образования окалины при чистке проточной части турбин – 0.86 · 10-5 кг/т условного топлива.

Если проводилась очистка проточной части турбины, то необходимо сделать соответствующую отметку в поле - , при этом, появится возможность занести массу условного топлива, проходящего через проточные части турбины.

# Отработанное индустриальное масло

Количество нефтеотходов отработанного индустриального масла определяется по следующим исходным данным:

- Объем масла, залитого в кратеры станков, л;

- Периодичность замены масла, раз в год;

- Плотность масла, кг/л;

- Коэффициент слива масла, в долях.

# Отработанное компрессорное масло

Годовой выход отработанного масла для компрессорных установок, где в системе и механизме движения используются масла различных марок, определяется исходя из следующих исходных данных:

- Названия компрессорных установок;

- Количество установок.

для системы сжатия:

- Часовой расход масла в системе сжатия, г (часовой расход масла для систем сжатия принимается в соответствии с РД 34.10.561-88 (см. в помощи к программе) или технической документацией завода–изготовителя);

- Время работы компрессорной установки в году, ч;

- Содержание влаги, %.

для механизма движения:

- Вместимость маслосистемы, л;

- Плотность применяемого масла, г/см3;

- Время работы компрессорной установки в году, ч;

Норма образования отработанного компрессорного масла может быть также рассчитана исходя из объема масла (V), заливаемого в картеры компрессоров (с учетом плотности масла (()), и периодичности (n) его замены в году, М = V(((n.

# Отработанное трансформаторное масло

Количество образования отработанного трансформаторного масла слагается из расхода масла на промывку и восполнение потерь при его смене и регенерации. Принимается по данным с учетом технических характеристик оборудования (смотри помощь к программе).

Годовой выход отработанного трансформаторного масла определяется исходя из следующих исходных данных:

- Названия оборудования;

- Масса масла в трансформаторе, т;

- Количество трансформаторов одного типа.

С помощью управляющих команд «Добавить»/«Удалить» можно заносить/удалять в таблицу новое оборудование, от которого может образовываться трансформаторное масло.

# Отработанные растворители

Количество образования отработанных растворителей принимается, исходя из объема использованного вещества с учетом потерь на испарение (10 – 15%) и значений плотностей (для тетрахлорида углерода – 1.595 т·м-3 , для бензола – 0.879 т·м-3, для н-гексана – 0.659 т·м-3 и т.д.).

Определяется исходя из следующих исходных данных:

- Название растворителя;

- Объем растворителя, м3;

- Плотность, т/м3;

- Потеря на испарение растворителя, %.

С помощью управляющих команд «Добавить»/«Удалить» можно заносить/удалять в таблицу новые растворители, используемые на предприятии.

# Отработанные щелочные растворы

Количество образования отработанных щелочных растворов определяется исходя из следующих исходных данных:

- Объем щелочного электролита, м3;

- Плотность отработанного электролита, т/м3 (( =1.15 – 1.25);

- Периодичность слива электролита, раз/год.

# Отходы катионитовой смолы

Количество образования отходов катионитовой смолы определяется исходя из следующих исходных данных:

- объем загрузки ионитового фильтра, м3;

- плотность ионита в рабочем (выгруженном) состоянии, т/м3;

- число ионитовых фильтров, в которых полностью сменяется загрузка в конкретном году;

- периодичность полной смены ионообменого материала для сильноосновных анионитов АВ-17-8 и АВ-29 с учетом последующего использования в качестве слабоосновного анионита t = 5.5 года, для анионита АВ-17-8 в ФСД конденсатоочисток t = 3.5 года, для слабоосновных анионитов типа АН-31Г, АН-22-4 t = 5 лет.

Норма образования смолы при эксплуатации ионообменных фильтров принимается с учетом объема загрузки фильтров, плотности в набухшем состоянии и коэффициента досыпки (для катионитов 10 – 20% от загрузки, для анионитов 5 – 20 %).

# Отходы обмуровки

Количество отходов рассчитывается, исходя из размеров котла, поверхности и объема, занимаемых обмуровкой, марки котла, типа обмуровки.

Количество образования отходов обмуровки определяется исходя из следующих исходных данных:

- Марка котла и тип обмуровки;

- Количество котлов;

- Ширина, длина и высота котлоагрегата, м;

- Число ремонтируемых котлов;

- В зависимости от варианта расчета - масса обмуровки 1 м2 котлоагрегата, кг/м2 или толщина обмуровки, м, плотность обмуровки, т/м3;

- Коэффициент вторичного использования отходов обмуровки в долях от массы отходов;

- Содержание веществ (материалов) обмуровки в долях.

# Отходы турбинного масла

Для выбора оборудования необходимо нажать команду «Справочник», после чего запустится «Справочник оборудования» (см. раздел 4.1). В справочнике необходимо выбрать, пометив галочкой слева от названия типа оборудования, оборудование от которого требуется рассчитать отходы турбинного масла, после чего передать его в проектную форму, нажав клавишу «Выбрать помеченные виды и типы оборудования»:

После выбора оборудования, необходимо задать для расчета дополнительную информацию:

- Пригодно или нет масло для регенерации;

- Общее количество оборудования данного типа;

- Количество единиц оборудования, в которых проводится замена масла;

- Число замен масла;

- Количество выводимого в ремонт оборудования;

- Срок службы масла;

- Доля слитого масла при очистке;

- Потери масла при очистке;

- Доля слитого масла при регенерации;

- Потери масла при регенерации;

Если проводился капитальный ремонт турбин:

- Количество единиц оборудования;

- Межремонтный период;

- Норма расхода масла при капитальном ремонте турбины;

Общая норма расхода турбинного масла в расчетном году слагается из расхода масла на долив в оборудование при его эксплуатации и замену отработанного масла при капитальном ремонте, а для турбоагрегатов – дополнительно на безвозвратные потери масла при их ремонте.

Для ТЭЦ доля повторно используемого масла, слитого при капитальных ремонтах оборудования, зависит от состава оборудования и состояния масла в нем.

Усредненные результаты расчета по вышеприведенным формулам приведены в помощи к программе (F1).

# Паронит

Норма образования отхода определяется с учетом потерь паронита при изготовлении (вырезке) прокладок и количества старых (заменяемых).

Для расчета количества отходов необходимо занести следующие значения:

- Масса поступившего паронита;

- Масса старых прокладок.

# Полиизобутилен

Для расчета количества образования полиизобутилена необходимо занести:

- Общее количество герметика в аккумуляторном баке, т;

- Число зачищаемых баков в конкретном году.

# Промасленная ветошь

Для расчета количества образования промасленной ветоши необходимо занести следующие исходные данные:

- Поступающее количество ветоши на предприятие;

- Содержание масла в промасленной ветоши, в долях;

- Содержание влаги в промасленной ветоши, в долях.

# Стружка черных металлов

Для расчета количества образования стружки черных металлов занесите следующие исходные данные:

- Расход черных металлов при металлообработке;

- Коэффициент образования стружки при металлообработке.

# Шлак каменноугольный

Для расчета количества образования каменноугольного шлака занесите следующие исходные данные:

- Годовой расход топлива, т/год;

- Зольность топлива, %;

- Теплотворная способность топлива, кДж/кг;

- Потери, связанные с механическим недожогом, %;

- Доля золы, уносимой с газами.

# Шлам гидроксидов цветных металлов

Для расчета количества образования шлама гидроксидов цветных металлов занесите следующие исходные данные:

- Время работы очистительной установки, ч;

- Расход (г/м3) и эффективность осаждения (в долях):

  - сульфата алюминия;

  - полиакриламида;

  - взвешенных веществ;

- Концентрация (г/м3) и эффективность осаждения (в долях):

  - сульфата алюминия;

  - полиакриламида;

  - взвешенных веществ;

- Расход воды, м3/год;

- Содержание воды в шламе, %.

# Шлам нейтрализации

Образуется после очистки основного оборудования ТЭЦ (в основном котлов) от накипей и отложений путем промывки водой и водными растворами химических реагентов. Для промывок применяются растворы неорганических кислот (соляной, серной, плавиковой), органические соединения (адипиновая, дикарбоновая, ортофталевая, лимонная кислоты, моноаммонийцитрат, смеси низкомолекулярных органических кислот (НМК) и др.), комплексоны и композиции на их основе (ЭДТА, трилон Б, фториды), моющие препараты (ОП-7, ОП-10), а также ингибиторы коррозии (уротропин, формальдегид, каптакс, ПБ-5).

Количество загрязняющих веществ в сточных водах после химических промывок зависит от технологической схемы промывки, типа котла, дозы реагента. Для приема промывочных сточных вод предусматриваются емкости (бассейны-отстойники).

Для расчёта нормы образования отхода необходимо выбрать из выпадающего списка метод промывки. Если в выпадающем списке нужного метода промывки не окажется, то вызовите справочник методов промывки из меню или с помощью кнопки «Справочник методов промывки». Добавьте нужный метод в справочник и закройте его. После этих действий в выпадающем списке появится занесенная информация о добавленном методе промывки.

В справочнике методов промывки заносятся следующие данные:

- Название метода;

- Состав примесей в зависимости от метода промывки, г/м3;

  - Сульфаты;

  - Железо;

  - Медь;

  - Цинк;

  - Фтор;

  - Ca(OH)2.

Для добавления нового методы промывки воспользуйтесь командой «Добавить» , для удаления текущей записи в справочнике – «Удалить» . Для расчета концентраций примесей щелочного реагента воспользуйтесь командой «Рассчитать Ca(OH)2» , при выборе которой появится расчетная форма:

В форму «Расчет концентрации примесей щелочных реагентов» занесите следующие данные:

- Какой щелочной реагент используется;

- Количество щелочного реагента, г/м3.

Для расчета концентрации нажмите на кнопку «Рассчитать» , для выхода без сохранения данных нажмите «Отменить» .

В основной расчетной форме занесите дополнительно:

- Эффективность осаждения, в долях;

- Объем промывочных стоков, м3/год;

- Содержание воды в шламе, %.

При проведении промывки адипиново-кислотным или гидразино-кислотным способами основным компонентом шлама являются гидроксиды железа.

При нейтрализации промывочных стоков (сернокислотная промывка) известью в составе шлама присутствуют, кроме гидроксидов металлов, сульфат и карбонат кальция.

# Шлам от зачистки оборудования

Для расчёта количества образования шлама от зачистки оборудования необходимо задать:

- Название оборудования;

- Количество оборудования, шт;

- Объём собираемого отхода, м3;

- Периодичность зачистки оборудования.

Для добавления нового оборудования нажмите клавишу «Добавить» , для удаления – «Удалить» .

# Шлам от очистки котлов на ТЭЦ (мазутная зола)

Для расчёта количества образования шлама от очистки на ТЭЦ (мазутной золы) необходимо ввести следующие данные:

- Годовой расход топлива, т/год;

- Теплотворная способность мазута, кДж/кг;

- Потери с механическим недожогом, %;

- Содержание пентаоксида ванадия в мазуте, г/т;

- Коэффициент оседания пентаоксида ванадия на поверхностях нагрева.

# Шлам регенерации масла

Для расчёта количества образования шлама регенерации масла необходимо ввести следующие данные:

- Масса регенерируемого масла, тонн/год;

- Эффективность выделения механических примесей при регенерации, в долях;

- Норму для приёма нефтепродуктов на регенерацию, в долях

# Расчет отходов и формирование отчета

Для расчета всех отходов выберите команду «Расчет отходов» на верхней панели инструментов . Для расчета одного отхода, на котором установлен указатель, выберите команду «Рассчитать текущий отход» .

Расчетная форма содержит таблицу, в которой представлены результаты расчёта. Таблица содержит три колонки. В первой – код вещества, во второй – название отхода, в третьей – результат расчёта (в тоннах за год).

В результате программа рассчитает количество отходов, образующееся на предприятии. Рассчитанное значение будет отображено в соответствующей графе экранной формы.

Если нажать кнопку отчёта, на панели управления программы, то программа сформирует текстовый файл в редакторе Word или WordPad. Файл будет содержать результаты расчёта, исходные данные и формулы, по которым был произведён расчёт. При выборе команды «Отчет по отходам»  программа сформирует отчет по всем отходам, по которым был произведен расчет, команды «Отчет по текущему отходу» , программа сформирует отчет по текущему отходу.

Ниже представлен пример отчёта.

Пример:

Расчёт по программе ’Отходы котельных (Версия 1.0)’

Программа реализует: ’Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных.’,  ЗАО ’ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛ’, Санкт-Петербург, 1998 год.

Котельные (версия 1.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2003

Организация: ИНТЕГРАЛ ОБРАЗЕЦ   Регистрационный номер: 01-01-0001

Проект: Новый проект (время создания: 12:10:28)

Результаты расчёта:

| Код | Название отхода | Результат |
| --- | --- | --- |
| код отхода | Лом цветных металлов | 0.009 |

[код отхода]. Лом цветных металлов

Норма образования лома при ремонте автотранспорта (Nт).

| Вид транспорта | Кол-во трансп. (n) [шт.] | Коэф. образ. лома (a) | Масса металла (М) [т] |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковой транспорт | 1 | 0.0002 | 1.33 |
| Грузовой транспорт | 1 | 0.0002 | 4.74 |
| Строительный транспорт | 1 | 0.0002 | 11.6 |

Nт=S(ni*ai*Mi)= 0.008754 [т/год]

Норма образования стружки цветных металлов (Nс).

Расход цветного металла при металлообработке (M): 0 [т/год],

Коэффициент образования стружки при металлообработке (a): 0.015.

Nс=a*M= 0 [т/год]

Расход цветного металла в кабеле (Nк).

| Вид кабеля | Масса 1 км. каб. (M) [т] | Длина каб. (l) [км/год] |
| --- | --- | --- |
| Новый тип кабеля | 0 | 0 |

Nк=0.001*S(Mi*li)=0 [т/год]

Норма образования лома цветных металлов (N).

N = Nт+Nс+Nк = 0.009 [т/год]

# Совместная работа с программой «Отходы»

Программа «Отходы котельных» 1.х может работать как в автономном режиме, так и совместно с программой по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение «Отходы» 3.х.

При вызове методики из «Отходов» 3.х базовый экран содержит только элементы управления для ввода исходных данных. Главная форма располагает панелью управления и меню.

Возможен вызов методики, как в режиме расчета единичного отхода, так и в режиме расчета всего технологического процесса.

Элементы управления для ввода исходных данных аналогичны элементам управления при автономном вызове программы, но только для расчёта одного отхода.

При закрытии программы Вам будет предложено передать данные в программу «Отходы» 3.х. Если расчёт был произведён удачно, то данные будут переданы.

Подробно вызов и совместная работа расчетных методик и программы «Отходы» 3.х описана в инструкции по программе «Отходы».

# Регистрация методики в программе «Отходы»

При выборе пункта меню «Зарегистрировать методику» запускается следующая форма:

В форме «Зарегистрировать методику» можно настроить путь к программе «Отходы» 3.хх для экспорта информации из программы «Отходы котельных» 1.х.

В случае если программа «Отходы» 3.хх была установлена не по умолчанию в каталог C:\Integral\Limit3\, необходимо указать каталог, в который она была установлена с помощью клавиши . В запустившейся форме выбора директории (Select Directory), укажите каталог с установленной программой «Отходы» 3.хх, с помощью указателя и команд «Выбрать» (Select) или «Отменить» (Cancel):

Для сохранения настроек, осуществите выход с помощью клавиши «Зарегистрировать», для выхода без сохранения – «Отменить».

# Список использованной литературы

- Справочник по применению и нормам расхода смазочных материалов. т.1,2 / Под ред. Е.А. Эминова. М.: Химия, 1977. 760 с.

- Расчет трудоемкости и стоимости технического обслуживания и ремонта строительной техники и автотранспорта. Главленинградстрой, 1988.

- Нормы технологичеких потерь нефтепродуктов при защите резервуаров. Руководящий документ. РД 112 РСФСР-028-90. Астрахань, 1990.

- Методические указания по очистке мазутных резервуаров от донных отложений. МУ 34-70-165-87. Союзтехэнерго, М. 1987. 20 с.

- Пальгунов П.П., Сумароков М.В. Утилизация промышленных отходов. М.: Стройиздат, 1990. 352 с.

- Энергетика и охрана окружающей среды / Под ред. Н.Г. Залогина, Л.И. Кроппа, Ю.М. Кострикина. М.: Энергия, 1979. 352 с.

- Справочник химика-энергетика /Под ред. С.М. Гурвича, т.1. Водоподготовка и водный режим парогенераторов. М.: Энергия, 1972. 456 с.

- Методика определения валовых и удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от котлов тепловых электростанций. РД 43.02.305-90. М. 1991.

- Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Л. Гидрометеоиздат, 1986.

- Соловьев Ю.П. Проектирование теплоснабжающих установок для промпредприятий. М.: Энергия, 1968. 321 с.

- Справочник по ремонту котлов и вспомогательного оборудования / Под ред. В.Н. Шастина. М.: Энергоиздат, 1981. 496 с.

- Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов тепловых электростанций. Учебник для вузов / Л.А. Рихтер, Э.П. Волков, В.Н. Покровский. Под ред. П.С. Непорожнего. М.: Энергоиздат, 1981. 296 с.

- Типовые методические положения по нормированию запасных частей на техническое обслуживание и ремонт машин, оборудования и приборов. Утв. Госпланом СССР от 25.06.85 г. № 157, согласованы Госпланом СССР 19.02.86 г. № 087-162-54.

- Нормы затрат на техническое обслуживание и технический ремонт автомобилей. Утв. Министерством автотранспорта РСФСР от 05.05.84 г. № 60-у.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автотранспорта. Утв. Министерством автотранспорта РСФСР от 20.09.81 г.

- Справочник машиностроителя. М.: Машиностроение. 1987.

- Белорусов Н.И. и др. Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник. М.: Энергия, 1979.

- Исянов Л.М., Левин А.В., Матвеева Л.Э., Крашенинникова И.А. Методики оценки объемов образования типичных твердых отходов производства и потребления. Тез. докл. Российск. научн.- практ. конференции “Организация природоохранной деятельности на предприятиях и пути ресурсосбережения”. СПб., 1996, с. 29-31.

- Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. М.: Химия, 1971. 456 с.

- Санитарная очистка городов от твердых бытовых отходов/ Под ред. З.И. Александровой. М.: Стройиздат, 1977. 320 с.

- Состав и свойства золы и шлака ТЭС. Справочное пособие/ В.Г. Пантелеев, Э.А. Ларина, В.А. Мелентьев и др. Л.: Энергоатомиздат, 1985. 288 с.

- Любарский В.М. Осадки природных вод и методы их обработки. М.: Стройиздат, 1980. 128 с.

- Нормы расхода ионитов и фильтрующих материалов на досыпку и замену при эксплуатации водоподготовительных установок тепловых электростанции. РД 34. 10. 403 -89. Министерство энергетики и электрификации СССР, М., 1989. 4 с.

- Пугачевич П.П. Техника работы с ртутью в лабораторных условиях. М.: Госхимиздат, 1961.

- Нормы расхода ионитов и фильтрующих материалов на досыпку и замену при эксплуатации водоподготовительных установок тепловых электростанций. РД 34.10.403 - 89. Министерство энергетики и электрификации СССР. М., 1989; РД 34.37.526-94. Министерство энергетики РФ, м., 1994 г.

- Шашкин П.И., Брай И.В. Регенерация отработанных нефтяных масел. М.: Химия, 1970. 303 с.

- Индивидуальные нормы расхода турбинного масла на ремонтные и эксплуатационные нужды для турбин и вспомогательного оборудования ТЭС. Разработчик: ПО по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей «Союзтехэнерго». Утверждено Минэнерго СССР 14.07.1987 г. 25 с.

- Руководящий документ, РД 34. 10. 561 -88. М., 1988. 11 с.

- Смирнов А.Д., Литипов К.М. Справочная книжка энергетика. М.: Энергоатомиздат, 1987. 568 с.

- Инструкция по организации сбора отработанных нефтепродуктов на предприятиях и организациях. Министерство сельского хозяйства и строительства СССР, 1984; ГОСТ 2517. Нефть и нефтепродукты; Краткий автомобильный справочник. НИИАТ, м.: Транспорт, 1985.

- Гольстрем В.А., Иваненко А.С. Справочник энергетика промышленных предприятий, Киев: Техника, 1987. 463 с.

- Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. НИЦПУРО при Минэкономике и Минприроде России. М.,1966. 67 с.

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Минжилкомхозяйства РСФСР, М., 1980.

- Справочник номенклатуры Госснаба СССР. М.: Экономика, 1987.

- Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. М.: Энергоатомиздат, 1983. 472 с.

- Иванов В.С. Руководящие указания по эксплуатации трансформаторного масла. Л.: Энергия, 1966.

- Руководство по проектированию золоотвалов тепловых электрических станций. П. 20 -74. Л.: Энергия, 1974. 134 с.

- Руководство по проектированию дренированных золоотвалов тепловых электрических станций. П. 64 -77. Л.: Энергия, 1977. 67 с.

- Временные рекомендации по нормированию и созданию регионального компьютерного банка данных образования и размещения отходов производства и потребления на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ленкомэкология, С-Пб., 1988.

- Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные элементы питания. ИТЦ «КЭС», ЦОЭК при Госкомэкологии России, М.: 1999

- Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные автомобильные шины. ИТЦ «КЭС», ЦОЭК при Госкомэкологии России, М.: 1999.

- Методика расчета объемов образования отходов. Отходы деревообработки. ИТЦ «КЭС», ЦОЭК при Госкомэкологии России, М.: 1999.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М. ГК РФ по охране окруж. среды, 1999.

- Краткий автомобильный справочник. М.: Транспорт, 1985.

- Флореа О., Смигельский О. Расчеты по процессам и аппаратам химической технологии. М.: Химия, 1971.

- Методика расчета объемов образования отходов. Лом абразивных изделий, абразивно-металлическая пыль. ИТЦ «КЭС», ЦОЭК при Госкомэкологии России, М.: 1999.

- Марек Л.Ф., Ган Д.А. Каталитическое окисление органических соединений.
ОНТИ, М.: 1936, 588 с.

- Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов. СПб.: РЭЦ Петрохим-технология, Фирма «Интеграл», 2002 г., 461 с.

# ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фирма «Интеграл» предлагает Вашему вниманию программное обеспечение для специалистов-экологов. Программные средства, разработанные фирмой, решают различные задачи, касающиеся вопросов охраны атмосферного воздуха и безопасного обращения с отходами производства и потребления.

Программы прошли необходимые согласования в НИИ Атмосфера, ГГО им. А.И. Воейкова, сертифицированы Госстандартом России.

Все программы, реализующие методики по расчету выбросов загрязняющих веществ от различных производств, согласованы НИИ Атмосфера в установленном порядке и входят в список согласованных программ, выпускаемый МПР РФ.

Программы широко используются во всех без исключения регионах России, а также в Белоруссии, Украине, Молдове, Казахстане, Азербайджане, Эстонии, Латвии, Литве.

Программы имеют разный уровень сложности, но их освоение, как правило, не вызывает особых проблем. Если Вы пожелаете научиться основам работы с программами серии «Эколог», а также прослушать лекции ведущих специалистов страны в области экологии - добро пожаловать в Санкт-Петербург, где наша фирма регулярно проводит курсы повышения квалификации специалистов-экологов.

Для тех, кто ценит живое общение с коллегами из разных регионов страны и бывших советских республик и хочет быть в курсе последних новостей в области экологии, проводятся семинары с насыщенной научной, методической и культурной программой. Такие семинары фирма «Интеграл» проводит как в Санкт-Петербурге, так и в Москве.

И, наконец, фирма «Интеграл» и ее партнеры регулярно проводят семинары по программным средствам в других регионах страны.

Фирма «Интеграл» является также представителем концерна «Dräger» на рынке газоизмерительной техники и средств индивидуальной защиты.

Приборы и оборудование концерна «Dräger» отличает высокая надежность и удобство при эксплуатации, большие сроки службы, превосходный сервис.

Мы будем всегда рады помочь Вам выбрать необходимое в Вашей работе программное обеспечение и научить с ним работать.

Фирма «Интеграл»:

Адрес для писем: 191036, Санкт-Петербург, ул. 4 Советская, 15 Б
Телефон и факс: (812) 140-11-00 (многоканальный)

E-mail: eco@integral.ru
Internet: www.integral.ru